PS2 to HDMI 1080p

三代

HDMI-1080p your PS2

PS2toHDMI1080p User's Guide

介绍

PS2toHDMI 1080p, 特别为PS2各种版本设计的转换器，把PS2专用输出端口的色差信号和模拟音频转换成HDMI 1080p输出。只需一根HDMI线，连接你的PS2和具有HDMI端口的电视机/显示器。

特点
1. HDMI 1080p输出，完全无损传输！ 
2. 即插即用
3. 支持所有PS2版本
4. 无需电源适配器，直接使用PS2的USB口提供的电源。
5. 测试视频（手机拍摄，仅供参考）：http://www.tudou.com/programs/view/un-Sw0HODiM/

规格

| 输出口: | HDMI |
| --- | --- |
| 输出模式: | HDMI 1080p, HDMI 720p DVI 1080p, DVI 720p（使用DVI输出时，请连接PS2的光纤口到你的功放或其他音频设备） |
| 输入: | PS2 AV Multi Out Plug（色差） PS2 USB口（供电） |
| 支持的模式: | 480i, 480p, 576i,576p |
| 功耗: | <1瓦 |
| 重量: | 13g |
| 尺寸: | 33 x 72 x 13 毫米 |

使用说明

1. PS2 AV Multi Out Plug
插入PS2输出口，请设置PS2为YCbCr输出模式。

- USB电源
插入PS2的任意一个USB口

HDMI输出
连接到你的电视机/显示器

3. 选择输出模式

缺省输出模式为HDMI 1080p。

原理：通过PS2toHDMI在上电时检测HDMI线是否插上来决定是否改变输出模式。（如果在正常使用中，HDMI线一直连接到PS2toHDMI，那么输出模式永远不会改变）。

改变为其他输出模式：

- 第一步: 拔下PS2toHDMI的USB供电。

- 第二步: 拔下PS2toHDMI的HDMI线.

- 第三步: 插入PS2toHDMI的USB到PS2的任意一个USB口，等待大概10秒钟，PS2toHDMI的输出模式自动改为下一个输出模式。4个输出模式依次是：HDMI 1080p，DVI 1080p，HDMI 720p，DVI 720p。在PS2toHDMI输出画面的右上角会有输出模式的提示。

- 想改为其他输出模式：重复第一步~第三步。

- 只要HDMI线一直插在PS2toHDMI上，输出模式永远不会改变。

常见问题解答
Q: PS2toHDMI可以提升画面和音质?
是的！
顶级图像倍线处理技术，画面的锯齿感更少。HDMI的纯数字传输到你的电视机/显示器，完全无损，无杂讯。

Q: 我的PS2是其他版本的，是否都支持呢？
是的！

PS2toHDMI1080p支持所有版本的PS2.

Q: PS2toHDMI1080p有倍线技术吗?
是的！

PS2toHDMI1080p采用顶级倍线技术获得HDMI 1080p输出.